## Slide 1: سید حیدر علوی راهکارهای کنترل میزان feo محصول
Page 1
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400

## Slide 2: بازه زمانی مورد مطالعه
Page 2
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
اطلاعات سه سال اخیر در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته اند و همچنین فقط مواقعی که سرعت زنجیر تراولینگ گریت بیشتر از 5 rpm بوده است در نظر گرفته شده است.

## Slide 3: طبقه بندی محصول با توجه به میزان FEO
Page 3
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400

## Slide 4: بررسی دمای زون 1 تراولینگ گریت
Page 4
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که دمای زون یک تراولینگ گریت 224 درجه سانتیگراد بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که دمای زون یک تراولینگ گریت 210 درجه سانتیگراد بوده است.

## Slide 5: بررسی تناژ ورودی به تراولینگ گریت
Page 5
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که تناژ ورودی 12965 تن در روز بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که تناژ ورودی 12710 تن در روز بوده است.

## Slide 6: بررسی اثر مصرف مواد برگشتی
Page 6
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که مجموع برداشت از ویت فیدر 5 و 6 سی و پنج تن در ساعت بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که مجموع برداشت از ویت فیدر 5 و 6 چهل و یک تن در ساعت بوده است.

## Slide 7: بررسی اثر آب مصرفی میکسرها
Page 7
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که مجموع آب مصرفی میکسرها 7.8 مترمکعب در ساعت بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که مجموع آب مصرفی میکسرها 6.1 مترمکعب در ساعت بوده است.

## Slide 8: بررسی اثر دراپ نامبر گیرین بال
Page 8
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که متوسط دراپ نامبر 4.2 بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که متوسط دراپ نامبر 4.5 بوده است.

## Slide 9: بررسی اثر دمای Off gas
Page 9
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که دمای off gas هشتصد و شصت درجه سانتیگراد بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که دمای off gas هشتصد و پنج درجه سانتیگراد بوده است.

## Slide 10: بررسی اثر دمپر فن 730FN1
Page 10
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
با تغییر کوچکی در دمپر فن 730FN1 بصورت ناگهانی محصول کیفی به نامنطبق تبدیل می شود
وقتی دمپر فن در محدوده ی 47.8 درصد بوده محصول نامنطبقی تولید نشده است.

## Slide 11: بررسی اثر دمپر فن 710FN1
Page 11
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که درصد دمپر فن 50.5 بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که درصد دمپر فن 57 بوده است.

## Slide 12: بررسی اثر دمپر فن 710FN3
Page 12
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که درصد دمپر فن 46.6 بوده است. در دمپر 36 درصد هیچ محصول نامنطبقی تولید نشده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که درصد دمپر فن 44.5 بوده است.

## Slide 13: بررسی اثر سرعت زنجیر تراولینگ گریت
Page 13
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که سرعت زنجیر تراولینگ گریت 5.8 دور در دقیقه بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که سرعت زنجیر تراولینگ گریت 6.07 دور در دقیقه بوده است.

## Slide 14: بررسی اثر سرعت کوره
Page 14
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که سرعت کوره 1.675 دور در دقیقه بوده است. در دور 1.536 محصول نامنطبق ناچیزی تولید شده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که سرعت کوره 1.690 دور در دقیقه بوده است.

## Slide 15: بررسی اثر بلین بعد از HPGR
Page 15
تهیه و تنظیم : سید حیدر علوی
زمستان 1400
بیشترین محصول کیفی وقتی تولید شده که بلین بعد از HPGR حدود 1870 بوده است.
نامنطبق ترین محصول وقتی تولید شده که بلین بعد از HPGR حدود 1950 بوده است.